## Slide 1
第4章 电路的暂态分析
4.1 换路定则与电压和电流初始值的确定
4.2 RC电路的响应
4.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法
4.4 微分电路和积分电路
4.0 电容、电感

## Slide 2
稳定状态：
在指定条件下电路中电压、电流已达到稳定值。
暂态过程：
电路从一种稳态变化到另一种稳态的过渡过程。
教学要求：
1. 理解电路的暂态和稳态、零输入响应、零状
态响应、全响应的概念，以及时间常数的物
理意义。
2. 掌握换路定则及初始值的求法。
3. 掌握一阶RC线性电路分析的三要素法。

## Slide 3: 电路暂态分析的内容
1. 利用电路暂态过程产生特定波形的电信号
如锯齿波、三角波、尖脉冲等，应用于电子电路。
研究暂态过程的实际意义
2. 控制、预防可能产生的危害
暂态过程开始的瞬间可能产生过电压、过电流使
电气设备或元件损坏。
(1) 暂态过程中电压、电流随时间变化的规律。
直流电路、交流电路都存在暂态过程, 我们讲课的
重点是直流电路的暂态过程。
(2) 影响暂态过程快慢的电路的时间常数。

## Slide 4
响应：电路在外部电源，或者在内部
储能器件的作用下产生的电压或电流
激励：电源输入的信号
动态电路中，激励可以是独立电源，也可以是储能元件的初始值，或者是两者皆有。
如果电路的响应纯由储能元件的初始值引起，那么这样的响应，称为零输入响应。
零状态响应是储能元件初始储能为零的条件下，仅由外加激励引起的响应。
当零输入响应和零状态响应二者同时作用时所产生的响应称为（完）全响应。

## Slide 5
研究暂态过程的方法有很多，主要介绍经典方法：
      “时域分析法”（列微分方程）
      三要素法

## Slide 6
§4-0 电容元件 (Capacitor)
电容器：
_
q+
q

在外电源作用下，两极板上分别带上等量异号电荷，撤去电源，板上电荷仍可长久地集聚下去，因此电容是一种储存电能的部件。
1、 定义
理想电容元件:
没有能量损耗的，储存电能的元件。
两块极板中间充以介质便构成了电容。
理想的、线性电容
实际电容器除了可以储存电场能以外，还会消耗一定电能，因此可等效为一个理想电容和一个电阻的并联。

## Slide 7
C
＋
－
u
+q
-q
q
u
O

线性电容：
--介质的介电常数 F/m
--电容极板的截面积 m2
--两极板之间的距离 m
--电容 F(法拉）, F（微法）,pF（皮法）

## Slide 8
2、线性电容的电压、电流关系
C
＋
－
u
i
C
＋
－
u
i
关联方向下：
非关联方向下：

## Slide 9
讨论：
(2) u 为常数，即直流电路中，i =0。电容相当于开路，电 容有隔断直流的作用（隔直通交）；
C
＋
－
u
i
i 的大小和 u 的变化率成正比；
(3)t 时刻的电压为：
若把
时刻作为时间起点，则有
记忆元件
t0称为初始时刻，u(t0)称为电容电压的初始值,
u(t0) 反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。
动态元件

## Slide 10
3、 电容的功率和能量
电容的储能:
C
＋
－
u
i
功率:
内：
电容充电，u增加时，
吸收能量，储藏电场能量
电容放电，u减小时，
释放能量
储能元件
能量交换

## Slide 11
§4-0 电感元件 (Inductor)
电感线圈:
把金属导线绕在一骨架上，当电流通过线圈时，将产生磁通;因此电感是一种能够储存磁能的部件。
＝N 
1、 定义
理想电感元件：
由无阻导线绕制的，储存磁能的元件。
理想的、线性电感
实际电感器除了可以储存磁能以外，通以电流时还会消耗一定电能，因此可等效为一个理想电感和一个电阻的串联
i
磁通
磁通链

## Slide 12

i
0

L
i
+
-
u
线性电感
--磁导率 H/m
--线圈的截面积 m2
--线圈的长度 m
--电感 H(亨利）, mH（毫亨）, H(微亨）

## Slide 13
i
+
-
u
＝N 
2、 线性电感的电压、电流关系
i变化→Φ变化→Ψ变化→u，
关联方向下：
L
i
+
-
u
非关联方向下：
L
i
+
-
u
由电磁感应定律：

## Slide 14
讨论：
(2) i为常数，即直流电路中， u =0。电感相当于短路；
u的大小和 i 的变化率成正比；
(3) t 时刻的电流为：
t0称为初始时刻，i(t0)称为电感电流的初始值,
i(t0) 反映电感初始时刻的储能状况，也称为初始状态。
L
i
+
-
u
若把t0=0
时刻作为时间起点，则有
记忆元件
动态元件

## Slide 15
L
i
+
-
u
dt
di
L
dt
d
u
=
=
y
3、 电感的功率和储能
功率:
电感的储能:
当线圈中i 增加时，
吸收能量，储藏磁场能量
当线圈中电流i 减小时，
储能元件
能量交换
内：
释放能量

## Slide 16
电容 C
电感 L
变量
电流 i
磁链 
关系式
（关联方向）
电压 u
电荷 q
元件

## Slide 17: 4.1 换路定则与电压和电流初始值的确定
一、电路中产生暂态过程的原因
电流 i 随电压 u 比例变化。
合S后：
所以电阻电路不存在暂态过程 (R耗能元件)
图(a)：
合S前：
例：
t
I
O
(a)
S
+
-
U
R3
R2
u2
+
-
i

## Slide 18
图(b)
合S后：
由零逐渐增加到U
所以电容电路存在暂态过程
uC
+
-
C
iC
(b)
U
+
-
S
R
合S前:
U
暂态
稳态
o
t

## Slide 19
1. 产生暂态过程的必要条件：
∵ L储能：
2.换路: 电路状态的改变。如：
电路接通、切断、 短路、电压改变或参数改变
不能突变
C
u
\
∵ C 储能：
3.产生暂态过程的原因：
由于储能元件所具有的能量不能跃变而造成
在换路瞬间储能元件的能量也不能跃变
若
发生突变，
不可能！
一般电路
则
(1) 电路中含有储能元件 (内因)
(2) 电路发生换路 (外因)

## Slide 20
电容电路：
注：换路定则仅用于换路瞬间来确定暂态过程中
uC、 iL初始值
设：t=0 — 表示换路瞬间 (定为计时起点)
t=0-— 表示换路前的终了瞬间
t=0+—表示换路后的初始瞬间（初始值）
二、换路定则
电感电路：
t
0- 0+

## Slide 21
三、初始值的确定
求解要点：
(2) 其它电量初始值的求法。
初始值：电路中各 u、i 在 t =0+ 时的数值。
(1) uC( 0+)、iL ( 0+) 的求法。
1) 先由t =0-的电路求出 uC ( 0– ) 、iL ( 0– )
2) 根据换路定则求出 uC( 0+)、iL ( 0+)
1) 由t =0+的等效电路求其它电量的初始值；
在 t =0+时的电压方程中 uC = uC( 0+)
t =0+时的电流方程中 iL = iL ( 0+)

## Slide 22
1. 换路前, 若储能元件没有储能, 换路瞬间(t=0+的等
效电路中)，可视电容元件短路，电感元件开路。
2. 换路前, 若uC(0-)0, 换路瞬间 (t=0+等效电路中),
电容元件可用一理想电压源替代, 其电压为uc(0+);
换路前, 若iL(0-)0 , 在t=0+等效电路中, 电感元件
可用一理想电流源替代，其电流为iL(0+)。
此时，t=0+电路就是一直流电路，可按要求求出所需要电量。
注意：

## Slide 23
四、过渡过程稳态解的求法：
  画出电路稳态时的等效电路，此时，电容视为开路，电感视为短路；
  计算稳态值
U
暂态
稳态
o
t
稳态

## Slide 24: 暂态过程初始值的确定
例1．
解：
(1)由换路前电路求
由已知条件知
根据换路定则得：
已知：换路前电路处稳态，C、L 均未储能。 试求：电路中各电压和电流的初始值。
S
(a)
C
U
R2
R1
t=0
+
-
L

## Slide 25: 暂态过程初始值的确定
例1:
, 换路瞬间，电容元件可视为短路。
, 换路瞬间，电感元件可视为开路。
iC 、uL 产生突变
(2) 由t=0+电路，求其余各电流、电压的初始值
S
C
U
R2
R1
t=0
+
-
L
(a) 电路
iL(0+ )
U
iC (0+ )
uC (0+)
uL(0+)
_
u2(0+)
u1(0+)
i1(0+ )
R2
R1
+
+
+
_
_
+
-
(b) t = 0+等效电路

## Slide 26: 例2：
换路前电路处于稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：
(1) 由t = 0-电路求 uC(0–)、iL (0–)
换路前电路已处于稳态：电容元件视为开路；
电感元件视为短路。
由t = 0-电路可求得：
4
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
+
+
4
i1
4
iC
_
uC
_
uL
iL
R3
L
C
t = 0 -等效电路
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
t =0
+
+
4
i1
4
iC
_
uC
_
uL
iL
R3
4

## Slide 27: 例2：
换路前电路处于稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：
4
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
+
+
4
i1
4
ic
_
uc
_
uL
iL
R3
L
C
t = 0 -等效电路
由换路定则：
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
t =0
+
+
4
i1
4
ic
_
uc
_
uL
iL
R3
4
C
L

## Slide 28: 例2：
换路前电路处稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
解：(2) 由t = 0+电路求 iC(0+)、uL (0+)
uc (0+)
由图可列出
带入数据
iL (0+)
C
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
t =0
+
+
4
i1
4
iC
_
uC
_
uL
iL
R3
4
L
t = 0+时等效电路
4V
1A
4
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
+
4
iC
_
iL
R3
i

## Slide 29: 例2：
换路前电路处稳态。
试求图示电路中各个电压和电流的初始值。
t = 0+时等效电路
4V
1A
4
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
+
4
ic
_
iL
R3
i
解：解之得
并可求出
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
t =0
+
+
4
i1
4
iC
_
uC
_
uL
iL
R3
4

## Slide 30
计算结果：
电量
换路瞬间，
不能跃变，但
可以跃变。
2
+
_
R
R2
R1
U
8V
t =0
+
+
4
i1
4
iC
_
uC
_
uL
iL
R3
4

## Slide 31
结论
1. 换路瞬间，uC、 iL 不能跃变, 但其它电量均可跃变
3. 换路前, 若uC(0-)0, 换路瞬间 (t=0+等效电路中),
电容元件可用一理想电压源替代, 其电压为uc(0+);
换路前, 若iL(0-)0 , 在t=0+等效电路中, 电感元件
可用一理想电流源替代，其电流为iL(0+)。
2. 换路前, 若储能元件没有储能, 换路瞬间(t=0+的等
效电路中)，可视电容元件短路，电感元件开路。

## Slide 32: 例：开 关 S 在 t = 0 瞬 间 闭 合，则 i ( 0 )为 ( )。
0A

## Slide 33: 4.2 RC电路的响应
一阶电路暂态过程的求解方法
1. 经典法: 根据激励(电压源或电流源)，通过求解
电路的微分方程得出电路的响应(电压和电流)。
2. 三要素法
初始值
稳态值
时间常数
求
（三要素）
仅含一个储能元件或可等效为一种储能元件的线性电路, 且由一阶微分方程描述，称为一阶线性电路。
一阶电路
求解方法

## Slide 34: 一、RC电路的零输入响应
代入上式得
换路前电路已处稳态
t =0时开关
, 电容C 经电阻R 放电
一阶线性常系数
齐次微分方程
(1) 列 KVL方程
1. 电容电压 uC 的变化规律(t  0)
零输入响应: 无电源激励, 输
入信号为零, 仅由电容元件的
初始储能所产生的电路的响应。
实质：换路后，RC电路放电
+
-
S
R
U
2
1
+
–

## Slide 35: (2) 解方程：
特征方程
由初始值确定积分常数 A
齐次微分方程的通解：
电容电压 uC 从初始值按指数规律衰减，
衰减的快慢由RC 决定。
(3) 电容电压 uC 的变化规律

## Slide 36
电阻电压
放电电流
电容电压
2. 电流及电阻电压的变化规律
t
O
3. 、 、 变化曲线

## Slide 37: 4. 时间常数
(2) 物理意义
令:
单位: S
(1) 量纲
当 时
时间常数  决定电路暂态过程变化的快慢
时间常数
等于电压
衰减到初始值U的
所需的时间。

## Slide 38
0.368U
越大，曲线变化越慢， 达到稳态所需要的时间越长。
时间常数 的物理意义
U
t
0
uc

## Slide 39
当 t =5 时，过渡过程基本结束，uC达到稳态值。
(3) 暂态时间
理论上认为 、 电路达稳态
工程上认为 ~ 、 电容放电基本结束。
t
0.368U
0.135U
0.050U
0.018U
0.007U
0.002U
随时间而衰减

## Slide 40
二、RC电路的零状态响应
零状态响应: 电容元件的初始能量为零， 仅由电源激励所产生的电路的响应。
实质：RC电路的充电过程
分析：在t = 0时，合上开关s，
此时, 电路实为输入一
个阶跃电压u，如图。
与恒定电压不同，其
电压u表达式
U
t
u
阶跃电压
O
uC (0 -) = 0
s
R
U
+
_
C
i
uC

## Slide 41
一阶线性常系数
非齐次微分方程
方程的通解 =方程的特解 + 对应齐次方程的通解
1. uC的变化规律
(1) 列 KVL方程
(2) 解方程
求特解 ：
uC (0 -) = 0
s
R
U
+
_
C
i
uc

## Slide 42
求对应齐次微分方程的通解
通解即：
的解
微分方程的通解为
确定积分常数A
根据换路定则在 t=0+时，

## Slide 43
(3) 电容电压 uC 的变化规律
暂态分量
稳态分量
电路达到
稳定状态
时的电压
-U
+U
仅存在
于暂态
过程中

63.2%U
-36.8%U
t
o

## Slide 44
3. 、 变化曲线
t
当 t =  时
 表示电容电压 uC 从初始值上升到稳态值U的63.2% 时所需的时间。
2. 电流 iC 的变化规律
4. 时间常数  的物理意义
t = 0时电流ic最大

U

## Slide 45
U
0.632U
 越大，曲线变化越慢， 达到稳态时间越长。
结论：
当 t = 5 时, 暂态基本结束, uC 达到稳态值。
0.998U
t
0
0
0.632U
0.865U
0.950U
0.982U
0.993U
t
O

## Slide 46: 三、RC电路的全响应
1. uC 的变化规律
全响应: 电源激励、储能元件的初始能量均不为零时，电路中的响应。有电源输入又有初始状态。
U0=uC(0+)，U=uC(∞ )
根据叠加定理
全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
uC (0 -) = U0
s
R
U
+
_
C
i
uC

## Slide 47
稳态分量
零输入响应
零状态响应
暂态分量
结论2： 全响应 = 稳态分量 +暂态分量
全响应
结论1： 全响应 = 零输入响应 + 零状态响应
稳态值
初始值

## Slide 48: 4.3 一阶线性电路暂态分析的三要素法
稳态解
初始值
仅含一个储能元件或可等效为一种储能元件的线性电路, 且由一阶微分方程描述，称为一阶线性电路。
1. 据经典法推导结果
全响应
uC (0 -) = Uo
s
R
U
+
_
C
i
uc

## Slide 49
：代表一阶电路中任一电压、电流函数
式中,
初始值
--
（三要素）
稳态值
--
时间常数

--
2. 在直流电源激励的情况下，一阶线性电路微分方
程解的通用表达式：
利用求三要素的方法求解暂态过程，称为三要素法。 一阶电路都可以应用三要素法求解，在求得 、
和 的基础上，可直接写出电路的响应(电压或电流)。

## Slide 50
3.电路响应的变化曲线
t
O
t
O
t
O
t
O

## Slide 51
★ 4. 三要素法求解暂态过程的要点
终点
起点
(1) 求初始值、稳态值、时间常数；
(3) 画出暂态电路电压、电流随时间变化的曲线。
(2) 将求得的三要素结果代入暂态过程通用表达式；
t
f(t)
O
+ 对应哪种曲线形状？

## Slide 52
求换路后电路中的电压和电流 ，其中电容 C 视为开路，电感L视为短路，即求解直流电阻特性电路中的电压和电流。
(1) 稳态值 的计算
5. 响应中“三要素”的确定
uC
+
-
t=0
C
10V
5k
1 F
S
例：
5k
+
-
t =0
3
6
6
6mA
S
1H

## Slide 53
1) 由t=0- 电路求
2) 根据换路定则求出
3) 由t=0+时的等效电路，求所需其它各量的
或
在换路瞬间 t =(0+) 的等效电路中
电容元件视为短路。
其值等于
(1) 若
电容元件用恒压源代替，
其值等于I0 , , 电感元件视为开路。
(2) 若 , 电感元件用恒流源代替 ，
注意：
(2) 初始值 的计算

## Slide 54
1) 对于简单的一阶电路 ，R0=R ;
2) 对于较复杂的一阶电路， R0为换路后的电路
除去电源和储能元件后，在储能元件两端所求得的
无源二端网络的等效电阻(戴维南等效电阻）。
(3) 时间常数 的计算
对于一阶RC电路
注意：
若不画 t =(0+) 的等效电路，则在所列 t =0+
时的方程中应有 uC = uC( 0+)、iL = iL ( 0+)。

## Slide 55
R0
U0
+
-
C
R0
R0的计算类似于应用戴维南定理解题时计算电路等效电阻的方法，即从储能元件两端看进去的等效电阻。
R1
U
+
-
t=0
C
R2
R3
S
R1
R2
R3

## Slide 56: 例1：
解：
用三要素法求解
电路如图，t=0时合上开关S，合S前电路已处于
稳态。试求电容电压 和电流 、 。
(1)确定初始值
由t=0-电路可求得
由换路定则
应用举例
t=0-等效电路
9mA
+
-
6k
R
S
9mA
6k
2F
3k
t=0
+
-
C
R

## Slide 57
(2) 确定稳态值
由换路后电路求稳态值
(3) 由换路后电路求时间常数 
t∞
电路
9mA
+
-
6k
R
3k

## Slide 58
三要素
uC 的变化曲线如图
18V
54V
uC变化曲线
t
O

## Slide 59
用三要素法求
54V
18V
2k
t =0+
+
+
-
-
S
9mA
6k
2F
3k
t=0
+
-
C
R
3k
6k
+
-
54 V
9mA
t=0+等效电路

## Slide 60: 例2：
由t=0-时电路
电路如图，开关S闭合前电路已处于稳态。
t=0时S闭合，试求：t ≧0时电容电压uC和电流iC、
i1和i2 。
解：
用三要素法求解
求初始值
+
-
S
t=0
6V
1
2
3
+
-
t=0-等效电路
1
2
+
-
6V
3
+
-

## Slide 61
求时间常数
由右图电路可求得
求稳态值
+
-
S
t=0
6V
1
2
3
+
-
2
3
+
-

## Slide 62
( 、 关联)
+
-
S
t=0
6V
1
2
3
+
-

## Slide 63: 4.4 微分电路和积分电路
一、微分电路
微分电路与积分电路是矩形脉冲激励下的RC电路。
若选取不同的时间常数，可构成输出电压波形与输
入电压波形之间的特定（微分或积分）的关系。
1. 电路
条件
(2) 输出电压从电阻R端取出
T
t
U
0
tp
C
R
+
_
+
_
+
_

## Slide 64: 2. 分析
由KVL定律
由公式可知
输出电压近似与输入电
压对时间的微分成正比。
3. 波形
t
t1
U
tp
O
t
O
C
R
+
_
+
_
+
_

## Slide 65
不同τ时的u2波形
τ=0.05tp
τ=10tp
τ=0.2tp
应用：用于波形变换, 作为触发信号。
U
T
2T
t
U
U
T
2T
t
2T
T
t
U
2T
T
U
t
T/2
tp
t
T
2T
C
R
+
_
+
_
+
_

## Slide 66: 二、积分电路
条件
(2) 从电容器两端输出。
由图：
1. 电路
输出电压与输入电
压近似成积分关系。
2. 分析
T
t
U
0
tp
C
R
+
_
+
_
+
_

## Slide 67: 3.波形
t2
U
t
t1
t
t2
t1
U
t
t2
t1
U
扫描锯齿波
应用:
u1

## Slide 68: S在 t = 0 瞬间打开，求τ， ，